## Slide 1
Evolução das Regulamentações dos Combustíveis
Alex Rodrigues
Coordenador de Qualidade de Produtos
Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos
Audiência Pública
PL 5332/2013

## Slide 2
Regras de controle da Qualidade
Emissão do Certificado da Qualidade;
Especificação do combustível
Melhoria da qualidade com limites mais restritivos e novas características;
Programas da Qualidade
Programa de Monitoramento de Combustíveis;
Emissão do Boletim de Conformidade;
Amostra testemunha;
Cadastro de laboratório.
Adição de corante (Diesel e Etanol);
Tolerâncias para certos limites especificados.
Programa de Monitoramento de Lubrificantes;
Programas Interlaboratoriais (PIC, PIB, PIM, PIME);
Programa de Marcação Compulsória;
Avanços das Regulamentações

## Slide 3
1955-1994
GCA e C: 2500 ppm S
GCC: 2000 ppm S (1994)
2011
GCC/GPC: 800 ppm S
1999
GCA : 1200 ppm S
GCC/GPC: 1000 ppm S
2014
GCC/GPC: 50 ppm S
1998
GCA : 1900 ppm S
GCC: 1500 ppm S
GPC: 1000 ppm S
Uma redução de 98,0% no teor de enxofre.
Em 1955, foram definidas duas gasolinas (A e B), uma de 73 e outra 82 de índice de octana.
Em 1998, surge a gasolina Premium para todo território nacional.
Gasolina
Redução do Teor de Enxofre
Especificação Atual  Resolução ANP nº 40/2013

## Slide 4
Óleo Diesel
Redução do Teor de Enxofre
Especificação Atual  Resolução ANP nº 50/2013

## Slide 5
Adição de Biodiesel no Óleo Diesel
Jul, 2009
4%
Jan, 2010
5%
Jul, 2008
3%
Ago, 2014
6%
Nov, 2014
7%
A Resolução CNPE nº 03/2015 autoriza a comercialização e o uso voluntário de óleo diesel BX, nos limites máximos de teor de biodiesel:
B20 para frotas cativas ou consumidores rodoviários atendidos por ponto de abastecimento;
B30 para máquinas agrícolas, industrias e transporte ferroviário;
B100 para uso experimental e específico

## Slide 6
História do Etanol no Brasil
Carros a etanol representam 90% das vendas
1979
1980
1973
Primeiro choque do petróleo
1974
Criação do Pró-álcool
1977
Adição de 4,5% de etanol na gasolina
Adição de 15% de etanol na gasolina
Segundo choque do petróleo
1983
1985
Percentual do etanol adicionado a gasolina chega a 22%
1989
Preços do petróleo caem e gasolina se equipara ao etanol
Anos 90
Etanol passa a representar de 20-25% da gasolina
2000
Retomada do crescimento da produção com a discussão dos biocombustíveis.
2007
Terceiro choque do petróleo
2008
O Brasil tornar-se o maior consumidor de etanol e o segundo produtor.
Setembro 2011
Publicação da Lei nº 12.490/2011
Regulamentação da Produção do etanol
Uso Experimental e Específico de Biocombustíveis não especificados
Agosto 2012
Junho 2013
Bioquerosene de Aviação
Inclusão da produção do Etanol 2G
Março 2014
Agosto 2012
Percentual do etanol adicionado a gasolina chega a 27%
Março 2015

## Slide 7: Evolução da Especificação do Etanol
PORTARIA ANP Nº 45, DE 16.3.2001
Introdução das características:
PORTARIA ANP Nº 2/2002
Introduz modificações a tornar mais claro o entendimento de seus dispositivos.
RESOLUÇÃO ANP Nº 36, DE 6.12.2005
Introdução da obrigatoriedade de adição de corante ao etanol anidro.
RESOLUÇÃO ANP Nº 7, DE 9.2.2011
Resolução ANP
nº 19/2015
Introdução do Etanol Hidratado Combustível Premium (Teor Alcoólico e Massa Específica, respectivamente de 96,6% vol. e 805,0 kg/m³);
Inclusão de um novo agente: Terminal de Etanol;
Alteração do Teor de Etanol para 99,6% vol. e 95,1% vol, respectivamente, para o EAC e EHC.
Alteração da característica Condutividade Elétrica para 389 µS/m;
Alteração do Teor de Etanol para 98% vol. e 94,5% vol, respectivamente, para o EAC e EHC. obrigatória na importação, bem como em caso de dúvida quando da possibilidade de contaminação;
Ajustes nas regras de emissão do Certificado da Qualidade;
Aprimoramento das regras de adição de corante ao EAC;
Redução da característica condutividade elétrica para 300 µS/m;
Indicação de anotação do resultado para a característica teor de enxofre;
Teor de HC: 3% vol;
Aspecto e Cor;
Teor de etanol, mín: 99,3% EAC e 92,6% EHC
Em 2013, inclusão do teor de metanol.
Alteração da faixa de ME do EHC;
Correção da ME/TA do EAC, EHC e EHPC.

## Slide 8: Histórico do Biodiesel no Brasil - PNPB
Dezembro de 2004.
Criação do PNPB Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel
Janeiro de 2005
Introdução do biodiesel na matriz energética brasileira com a publicação da Lei 11.097 de 13/01/2005.
2005 a 2007
2% de adição de biodiesel ao óleo diesel (facultativo).
Testes MCTI
Janeiro de 2008
Adição obrigatória de 2% de biodiesel ao óleo diesel.
Julho de 2008
Adição obrigatória de 3% de biodiesel ao óleo diesel.
Julho de 2009
Adição obrigatória de 4% de biodiesel ao óleo diesel.
Final dos testes MCTI
Resolução CNPE nº 06
16 de setembro de 2009
Janeiro de 2010
Adição obrigatória de 5% de biodiesel ao óleo diesel.
Maio de 2014
MEDIDA PROVISÓRIA
647/2014
Julho de 2014
Adição obrigatória de 6% de biodiesel ao óleo diesel.
Novembro de 2014
Adição obrigatória de 7% de biodiesel ao óleo diesel.

## Slide 9
Evolução da Especificação do Biodiesel
PORTARIA ANP Nº 255/2003
Destinada ao uso experimental em frotas cativas (até 20% v/v);
Resolução ANP
n° 42/2004
Para misturas até 2% v/v em óleo diesel;
Resolução ANP
n° 7/2008
Exigência de cadastro de laboratórios (Resolução ANP nº 06/2014);
Resolução ANP
nº 14/2012
Resolução ANP
nº 45/2014
Limites para mono, di- e triacilglicerois;
Tolerância do teor de água na produção e distribuição;
Subsídios para uma especificação abrangente;
Foco no produto e não no processo produtivo;
Especificação baseada em experiências internacionais.
Anexo com métodos cromatográficos para contaminantes em mamona e outras oleaginosas;
Limites como ‘anotar’ para algumas características.
Determinação de valores limites para: massa específica, viscosidade, teor de água, contaminação total, teor de éster, enxofre; Ca+Mg e Fósforo.
Tabela com limites para Ponto de Entupimento de Filtro a Frio;
Novos limites para teor de água (mg/kg): 380 (60 dias) >> 350 (2013) >> 200 (2014).
Aumento do limite mínimo de estabilidade à oxidação a 110°C, de 6 para 8 horas;
Redução do teor máximo de monoacilgliceróis de 0,8 para 0,7% (m/m);
Remoção do parâmetro Resíduo de Carbono da especificação;
Regra para o caso do resultado da característica Aspecto for NC.

## Slide 10
Programas de Monitoramento

## Slide 11
Combustíveis
Lubrificantes
  20 Universidades e centros de P&D;
  Cerca de 240,000 amostras/ano analisadas;
  Mais de 34,000 postos de revenda visitados.
Programas de Monitoramento
Notes: 11

## Slide 12
Chart: 
| 2000 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Gasolina | 12.5 | 2.8 | 1.4 | 1.3505 | 1.2846 | 1.8764 | 1.8634 | 1.3248 | 1.0899
Diesel | 6.7 | 1.9 | 3.1 | 3.0577 | 3.6402 | 2.2786 | 2.7139 | 2.8515 | 2.4627
Etanol | 7.3 | 3.1 | 1.7 | 1.6977 | 2.1715 | 2.4648 | 2.1054 | 1.6146 | 1.6422
(B5)
(B3)
B2 (2006)
B6 (jul)
B7 (nov)
Qualidade de Combustíveis 2000/2014
Índice de Não Conformidades (%)
Fonte: ANP
Programas de Monitoramento
Notes: O índice de NC do diesel aumentou 0,1% de junho para agosto (jun = 2,7 / jul = 2,8%)

## Slide 13
Não-conformidade do óleo diesel
2014 a setembro de 2015
Chart: 
| Aspecto | T.Biodiesel | Pt.Fulgor | Outros | Enxofre | Corante
 | 734 | 576 | 616 | 113 | 245 | 65
Índice de NC: 2,7%
Índice de NC: 3,2%
Chart: 2015
| Aspecto | T. biodesel | Pto. Fulgor | Outros | Enxofre | Corante | Destilação
 | 0 | 42.5 | 24.4 | 6.7 | 23.9 | 5.3 | 6.4
2014

## Slide 14
Não-conformidade da Gasolina
2014 a setembro de 2015
Chart: 
| Destilação | Octanagem | Teor de EAC | Outros
 | 29.1589 | 21.5888 | 38.2243 | 14.6729
Índice de NC: 1,2%
Chart: 2015
| Destilação | Octanagem | Teor de Etanol | Outros
 | 21.3353 | 26.7054 | 43.3962 | 12.1916
Índice de NC: 1,6%

## Slide 15
Não-conformidade do
Etanol EHC 2014 a setembro de 2015
Chart: 
| Massa Especifica /Teor Alcoólico | Condutividade | pH | Outros
Etanol | 59.744 | 21.9061 | 12.5178 | 14.936
Índice de NC: 1,6%
Chart: 2015
| Teor Alcoólico/Massa Específica | Condutividade | pH | Outros
 | 62.3824 | 15.674 | 9.4044 | 19.7492
2014
Índice de NC: 1,5%

## Slide 16
Considerações finais
Qualidade do óleo diesel rodoviário brasileiro (S10) está em similaridades com o diesel dos EUA (S15) e dos países europeus (S10);
Qualidade da gasolina automotiva brasileira (S50) equivalente a gasolina dos EUA (S80) e dos países europeus (S10);
Ambos combustíveis no Brasil são adequados para as novas tecnologias de motores automotivos, tanto para veículos leves quanto pesados;
O PMQC demonstra um alto índice de conformidade para os três combustíveis automotivos;
O PMQC está passando por um reestruturação e já se encontra em processo de licitação para contratos com os laboratórios. PMQC retoma sua totalidade a partir de janeiro/fevereiro de 2016.

## Slide 17
As ações de fiscalizações constantes nos agentes econômicos;
Outras ferramentas de controle da qualidade (monitoramento dos dados de qualidade dos produtores de combustíveis e biocombustíveis; programas interlaboratorias; vistorias técnicas).
Considerações finais

## Slide 18
OBRIGADO!
Superintendência de Bicombustíveis e
Qualidade de Produtos
0800 970 0267
www.anp.gov.br